## Slide 1: 数値解析入門の ためのベース課題
文責：荒木
2023/11/09

## Slide 2: すべての始まり，フーリエの式
ある熱伝導率kの板を通過する単位時間あたりの熱輸送量Qは，
温度差と面積Aに比例し，厚さに反比例
面積あたりの熱輸送量：熱流束q [W/m2]は，
⊿T
温度の高い方から低い方へ，
傾きとしてはマイナス

## Slide 3: 熱の流入・流出
流出入の差し引きの熱量分，
CVの温度がだけ上がるとすると．
CVの熱容量の「体積×密度×比熱= 」を使って

## Slide 4: 熱の流入・流出
中心の直方体のコントロールボリューム(CV)に左(西w)から流入する
単位時間あたりの熱量(熱流束)は
同様に右側(東e)への流出は
のあいだに出入する正味の熱量は との差にをかけて

## Slide 5: 熱の流入・流出
コード上では多くは下記に変形

## Slide 6: 熱伝導方程式とその離散化
赤字のパラメータを熱拡散率または温度伝導率（多くは）
熱伝導方程式
(今回はボトムアップ的にフーリエの式からこのページ一番上の式を求めたけど，
一般的には一番下の熱伝導方程式を陽解法の2次の中心差分で離散化して 一番上の式を求めると説明する．時間的にも空間的にも離散化・差分の仕方は色々ある．)

## Slide 7: 基準条件
厚さ5cmのステンレス製の無限平板の内部は0℃一様であった．
そのステンレス板の左側表面・界面が20℃になったとき，
内部の温度変化を求めよ．
以下は推奨条件
・推奨言語はc(c++など含む), Fortran(95), python, matlab
・格子数は両端含めて6点，間隔1s
・時間刻み1s

## Slide 8: いろいろいじって遊んでみよう（課題の例）
1) 30s後と100s後の内部の熱流束分布表示できるように修正して それぞれを比較してください．
3)物性値を純アルミk=237に変えてみましょう．
温度分布は変になりませんでしたか？
どう対処しましょうか．
2)空気の物性を入れてみましょう．
30s後の温度分布はステンレスと比べてどうなりましたか？
4) 右側界面を断熱にするには，コードをどう変えたら良いでしょうか？
5) 右端を熱伝達率h=10にするにはコードをどう変えたら良いでしょうか？
6) 左端から3～4cmの間で20W/m3の発熱があったとします．
温度分布はどんな感じになりますか？